| Viereck-Blendenregulierschieber |  |  |
| --- | --- | --- |
| mit absinkender Durchströmachse |  |
| zur präzisen verlustarmen Regulierung von gasförmigen Medien. |  |
| Durch die Art der Konstruktion ist eine Justierung von 0 bis 100 % |  |
| möglich. Die Regulierung erfolgt über eine stufenlos verstellbare |  |
| Viereckblende dezentral. |  |  |
| Betriebsbedingungen: Ansaugleistung: Nm3 / h unverdichtet bei 20 Grad C Verdichterdruck: mbar Einblastiefe: .......... m Ws max. Temperatur: .......... Grad C Zufuhrleitung: DN........... |  |  |  |  |
| Type DUO/BRS-A/DN/EA/K1/PN10/GG/V2A/NBR/Cr/St |  |  |
| Medium: Luft |  |  |  |
| Drosseldruckverlust: delta p |  | .......... | mbar |
| Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10 |  |
| nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern |  |
| Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A |  |
| Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 (K1) |  |
| Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10 |  |
| mit Sonder-Viereckblende |  |  |
| Schieberplatte aus rostfreiem Edelstahl ( Ws.-Nr. 1.4301 ) |  |
| gekammerte Rundumdichtung als Profildichtung aus NBR |  |  |
| Lippen-Querdichtung (inkl. PTFE-Stabilisator) aus NBR (ab DN 250 von außen nachstellbar) |  |
| steigende Spindel aus Ws.-Nr. 1.4104 |  |
| Spindelmutter aus Ms |  |  |  |
| Bügel aus Stahl |  |  |  |
| mit Edelstahl-Blechabdeckung nach EG-Maschinenrichtlinie ( 89/392/EWG ) (CE) |  |
| mit axial aufgebautem Elektro-Regelantrieb |  |
| Drehantriebe für Regelbetrieb Typ SAR ... Ausführung nach Schaltplan KMS TP 140/001 Betriebsart Aussetzbetrieb S4 - 25%; max. 1200 c/h Abtriebsdrehzahlen bei 50 Hz - Netzen von 4 bis max. 45 1/min Drehstrommotor in Isolierstoffklasse F, mit Motorvollschutz durch drei in die Ständerwicklung eingebaute Thermoschalter Motor (bis SA 16) ohne Klemmenkasten, Anschluss intern über Steckverbinder Mechanische Wegschaltung ohne Hilfsspannung für Endlagen ZU/AUF Abschaltmoment ohne Hilsspannung für Schließ- und Öffnungsrichtung an kalibrierter Drehmomentskala stufenlos einstellbar und in daNm direkt ablesbar Anti-Kondensat-Heizung im Schaltwerkraum Elektr. Stellungsgeber, Ausgang 0/4-20 mA Bei Motorbetrieb stillstehendes Handrad für manuellen Betrieb Armaturenanschluss nach ISO 5210 Verbindung Antrieb – externe Steuerung über Steckverbinder Umgebungstemperatur - 25 °C bis +60 °C, Schutzart IP 67, Korrosionsschutz KN (geeignet für gering belastete Atmosphäre) Decklack: Zweikomponentenfarbe mit Eisenglimmer, Farbton: silbergrau (ähnlich RAL 9007) |  |  |  |  |
| Korrosionsschutz |  |  |
| Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit |  |  |  |
| EKB-Beschichtung RAL 5010 ( blau ) |  |  |  |
| Schichtstärke 150 my |  |  |  |  |
| ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen! |  |
| Fabrikat: |  |  |  |
| WECO Armaturen GmbH |
| Alte Ziegelei 8-10 |
| 51588 Nümbrecht |
| Tel. 02293-9112-0 |
| Fax: 02293-9112-65 |