| MONO-Zwischenflanschschieber als Pneumatikschieber |
| --- |
| Nennweite DN 40 - 600 |  |
| Type MONO/DN/ZAP/K1/PN10/GGG/V2A/ | NBR/Cr/St |  |
| einseitig druckdicht |  |  |
| Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN 2501 / PN 10 |
| nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern |
| Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A |
| Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 |
| nach außen hermetisch geschlossenes |
| Monoblockgehäuse aus GGG 40, ( Durchfluß molchbar ) |
| nicht austretende, im Gehäuse vollkommen eingekammerte, rundum |
| stirnseitig angespitzte Schieberscheibe aus Ws.-Nr. 1.4301, |
| Abdichtung im Durchfluß durch einen O-Ring aus NBR, |
| an der Schieberscheibe ist eine Kolbenstange aus Ws.-Nr. 1.4104 |
| mit außenliegendem Gewinde befestigt, |
| Wellenabdichtung durch O-Ring aus NBR,- nach außen gasdicht, |
| Gabelstück aus rostfreiem Chromstahl ( 1.4104 ) |
| Bügel aus Stahl |  |  |
| mit Edelstahl-Blechabdeckung nach EG-Maschinenrichtlinie ( 89/392/EWG ) (CE) |
| mit doppeltwirkendem Pneumatikzylinder, |
| Fabrikat JOYNER, |  |  |
| ausgelegt für Steuerdruck MD = min. 6 bar, |
| Korrosionsschutz |
| Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit |  |
| EKB-Beschichtung RAL 5010 ( blau ) |  |
| Schichtstärke 150 my |  |
| ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen! |
| Fabrikat: |  |  |
| WECO Armaturen GmbH |  |  |
| Alte Ziegelei 8-10 |  |  |
| 51588 Nümbrecht |  |  |
| Tel. 02293-9112-0 |  |  |
| Fax: 02293-9112-65 |  |  |