| WECO-Doppelspindel-Kanal-Absenkschütz, vierseitig dicht |
| --- |
| mit geschl. Kegelradgetriebe und seitlicher Handkurbel, |  |
| Ausführung nach Maßblatt S-2511 Baugrundsätze nach DIN 19569-4 |  |  |
| LW = .... mm, K = .... mm, P = .... mm, H = .... mm, E = .... mm, T = .... mm |
| Druck gegen Wand = max.....bar, |  |  |  |
| Druck aus der Wand max.....bar |  |  |  |
| kompl. zum Andübeln vor die glatte Wand |  |  |
| Rahmen aus Ws.-Nr. ........ mit einstellbarer mech. Rollenkeilung |  |  |  |
| Platte aus Ws.-Nr. ........ |  |  |  |
| nach statischen Erfordernissen verstärkt |  |  |
| vierseitige Profildichtung aus EPDM (im Rahmen) |  |  |  |
| 2 nichtsteigende Spindeln aus Ws.-Nr. ........ |  |
| 2 Spindelmuttern aus Ms |  |  |  |
| Querjoch aus Ws.-Nr. ........ |  |  |  |
| 2 geschl. Kegelradgetriebe aus GG, |  |  |
| Querwelle zwischen 2 Kardangelenken aus A2 |  |
| seitliche Handkurbel aus GAl ohne Vergussmaterial Bei Dübelbefestigung einschl. Befestigungsmaterial! Fabrikat: WECO Armaturen GmbH Alte Ziegelei 8-10 51588 Nümbrecht Tel. 02293-9112-0 Fax: 02293-9112-65 |  |  |  |